## Slide 17
將一個 NMOS 和一個 PMOS 並聯 (Parallel) 組合在一起，這就是圖 (a) 電路的結構。這樣的組合截長補短，使得這個開關無論要傳遞高電位 (1) 還是低電位 (0)，都能毫無損耗地完美傳輸（正如投影片文字所述：「驅動輸出端至低值或高值都很好」）。
您提到的「CMOS 串聯」，是標準 CMOS 邏輯閘 (Standard CMOS Logic) 的核心概念。
在設計反向器 (Inverter)、NAND 或 NOR 閘時，我們會將電路分為兩半：
上拉網路 (Pull-up Network)：由 PMOS 組成，負責將輸出連接到電源 ()。
下拉網路 (Pull-down Network)：由 NMOS 組成，負責將輸出連接到接地 (Gnd)。
在這種架構下，PMOS 網路和 NMOS 網路確實是串接在電源與接地之間（透過輸出端交會）。但它們的作用是「驅動」輸出端的高低電位，而不是像傳輸閘那樣，直接把「輸入端」當作開關的通道來傳遞訊號。
2. 拆解右側的四個圖示
(a) 實體電路：
  上方帶有小圓圈的是 PMOS，下方的是 NMOS。
  注意它們的控制訊號是相反 (互補) 的：NMOS 由 控制，PMOS 由 （ 的反相）控制。這確保了兩個電晶體會「同時導通」或「同時關閉」。
(b) 與 (c) 真值表與等效電路：
  當 （且 ）時：兩個電晶體同時導通。如同圖 (c) 下方的閉合開關，輸入端 的訊號會直接穿透傳到輸出端 （即 ）。
  當 （且 ）時：兩個電晶體同時關閉。如同圖 (c) 上方的斷開開關，輸出端 與輸入端 完全斷開。此時 處於 (高阻抗狀態 High Impedance)，也就是如同懸空一樣，不會干擾電路上的其他訊號。
(d) 圖形符號：
  這是傳輸閘在電路圖中的標準符號，看起來像兩個背對背的三角形（類似領結）。上下分別標示了互補的控制訊號 與 ，左右則是訊號通道 與 。

## Slide 18
如果我們在設計電路時，刻意調整電晶體的長寬比 (W/L)，使得 NMOS 和 PMOS 的導電能力參數相等（即投影片寫的 ）。
那麼分母中包含 的那一項相減就會變成 0。
結論：這代表總等效電阻 會變成一個常數，完全不受輸入訊號電壓 () 高低的影響 (independent of the input level)。

## Slide 19
2. 圖表證明：截長補短的完美體現
請看右下角的電阻對應電壓圖表，這張圖非常直觀：
右邊翹起的細線 ()：這是單獨 NMOS 的電阻。當輸入電壓 越來越高（接近 ）時，它的電阻急遽飆高，代表它傳遞高電位非常吃力。
左邊翹起的細線 ()：這是單獨 PMOS 的電阻。當輸入電壓 越來越低（接近 0）時，它的電阻急遽飆高，代表它傳遞低電位非常吃力。
中間平緩的粗黑線 ()：這是將兩者並聯後的結果！在電路學中，並聯後的總電阻會比其中最小的電阻還要小。因此，無論 在哪個電位，總會有其中一顆電晶體處於低電阻狀態，使得整體的等效電阻（粗黑線）能在 0 到 的全電壓範圍內，始終維持在一個相對平緩且較低的數值。

## Slide 20
真值表（輸入 A、B → 輸出）
0 和 0 → 0
0 和 1 → 1
1 和 0 → 1
1 和 1 → 0